Примерные оценочные материалы, применяемые при проведении

промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

«Системы адаптивного контроля устройств электроснабжения»

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся предлагается дать ответы на 2 вопроса, приведенных из нижеприведенного списка.

Примерный перечень вопросов на экзамене:

- Разделение частот тонального диапазона.

- Требования к селективности ЧМ каналов связи телемеханики.

- Требования к аппаратной реализации ЧМ каналов связи телемеханики.

- Принципы формирования команд ТУ.

- Структурная схема ТУ-ДП.

- Временная диаграмма работы блока ТУ-ДП.

- Работа диспетчерского пульта ТУ.

- Принципы приёма команд ТУ.

- Структурная схема ТУ-КП.

- Временная диаграмма работы блока ТУ-КП.

- Защиты от исполнения ложных команд.

- Принципы формирования серии ТС.

- Принципы формирования серии ТУ.

- Принципы защиты информации ТС.

- Полукомпенсированная цепная контактная подвеска.

- Компенсированная цепная контактная подвеска.

- Классификация цепных контактных подвесок по способу подвешивания контактного провода к несущему тросу с учётом конструкции опорного узла.

- Классификация цепных контактных подвесок по способу расположения проводов в плане относительно оси токоприёмника.

- Классификация фиксаторов контактного провода.

- Что означает термин:"исходный режим".

- Что означает термин: "критическая длина пролёта".

- Что означает термин: "критическая температура".

- Что означает термин: "эквивалентная длина пролёта".

- Цель расчёта свободно подвешенного провода.

- Основной принцип выбора допустимой длины пролёта.

- лияние несущего троса на отклонение контактного провода при действии ветровой нагрузки.

- Влияние подвесных изоляторов на отклонение проводов.

- Графическое обозначение опор.

- Цель секционирования проводов.

- Принципы защиты информации ТУ.

- РПН понизительного трансформатора.

- АВР фидеров СЦБ.

- АВР преобразовательных агрегатов.

- Автоматика фидера контактной сети 3,3 кВ.

- Автоматика фидера контактной сети 27,5 кВ

- Структурная схема ТС-КП.

- Временная диаграмма работы блока ТС-КП

- Структурная схема ТС-КП.

- Временная диаграмма работы блока ТС-КП.

- Отображение телесигналов на энергодиспетчерском пункте.

- Схема модуля сигнальных ячеек МСЯ и его работа.

- Диаграмма работы сигнальных ячеек.

- Схема квитирования сигналов.

- Основные принципы помехоустойчивого кодирования.

- Критерии помехозащищённости избыточных кодов.

- Требования к выбору уставок АПВ и АВР.

- Требования к выбору уставок АПВ и АВР.

- Схема автоматики поста секционирования.

- Схема автоматики понизительного трансформатора.

- Передача команд ТУ в системе МСТВ- 95.

- Приём ТС в системе МСТВ-95.

- Архитектура системы АМТ.

- Схемы подключения АМТ к цифровой сети Интранет.