Разработчики:

МГУПС (МИИТ), профессор кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»												А.Н. Шамаков

МГУПС (МИИТ), профессор кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»												П.С. Анисимов

МГУПС (МИИТ), доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»												В.А. Юдин

Программа составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования 
по специальности 190300 - Подвижной состав железных дорог

Эксперты:

МГУПС (МИИТ), заместитель начальника Управления мониторинга 
лицензионных нормативов и методического обеспечения учебного процесса

С.С. Андриянов

ОАО «РЖД», первый заместитель начальника Управления вагонного 
хозяйства Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»

А.Н. Лукьянов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины «Организация обеспечения безопасности движения   и автоматические тормоза» заключается в освоении обучающимися   тормозного оборудования подвижного состава и систем автоматического управления движением поездов, от уровня развития и состояния которых непосредственно зависит безопасность движения поездов и маневровой работы.

Задачи дисциплины:

- изучение устройства, действия, эксплуатации и ремонта тормозных систем подвижного состава тормозных приборов и приборов безопасности;

- приобретения навыков проектирования тормозных систем и оценки их эффективности;

-изучение возможных неисправностей тормозных систем и приборов в процессе эксплуатации и методов их устранения.

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП ВПО

Учебная дисциплина «Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза» относится к циклу С.3 – базовые дисциплины специальности.

Она базируется на дисциплинах базовой части цикла С.2 «Математика», «Физика», «Теоретическая механика», «Электротехника и электроника» и общепрофессиональных дисциплинах цикла С.3 «Теория механизмов и машин», «Детали машин и основы конструирования», «теория систем автоматического управления».

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

Математика :

| Знания | Основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, дифференциального и интегрального исчисления; основы теории вероятностей, математической статистики, дискретной математики и теории надежности; основы математического моделирования. |
| --- | --- |
| Умения | Применять методы математического анализа и моделирования. |
| Навыки | Владеть методами математического описания физических явлений и процессов, определяющих принципы работы технических устройств. |

Физика

| Знания | Физические основы механики, электричества и магнетизма, электродинамики, статистической физики и термодинамики. |
| --- | --- |
| Умения | Применять физические законы для решения практических задач. |
| Навыки | Владеть основными методами физического анализа. |

Теоретическая механика

| Знания | Основные понятия и аксиомы статики; способы задания движения точки и твердого тела; законы динамики точки и твердого тела. |
| --- | --- |
| Умения | Использовать основные законы механики в профессиональной деятельности. |
| Навыки | Владеть основными законами и методами механики. |

Электротехника и электроника

| Знания | Основные законы и методы расчета электрических цепей постоянного и переменного тока; основные законы и понятия электромагнетизма; электрические машины. Основы электроники, измерительной техники, воспринимающих и управляющих элементов. |
| --- | --- |
| Умения | Определять параметры электрических цепей постоянного и переменного тока; различать и выбирать электрические аппараты для типовых электрических цепей; читать электрические схемы систем управления исполнительными машинами. |
| Навыки | Владеть методами выбора электрических аппаратов для типовых электрических схем систем управления; методами чтения электрических схем систем управления исполнительными машинами. |

Теория механизмов и машин

| Знания | Основные виды механизмов, их кинематические схемы; типы приводов машин и методы расчета их параметров. |
| --- | --- |
| Умения | Разрабатывать кинематические схемы механизмов машин и определять параметры их приводов. |
| Навыки | Владеть навыками разработки кинематических схем машин и механизмов и применения методов расчета их приводов. |

Детали машин и основы конструирования

| Знания | Основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин. |
| --- | --- |
| Умения | Применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; подбирать типовые передаточные механизмы к конкретным машинам, определять параметры передаточных механизмов. |
| Навыки | Владеть способами подбора типовых передаточных механизмов к конкретным машинам; технологиями разработки конструкторской документации и нормативно-технических документов с использованием компьютерных технологий. |

Теория систем автоматического управления

| Знания | Системы автоматического управления (СА У) подвижным составом и машинами, технологии математического описания САУ, методы линеаризации, передаточные функции и структурные схемы САУ; методы оценки устойчивости и качества САУ. |
| --- | --- |
| Умения | Строить структурные схемы линейных СА У подвижным составом и машинами, получать их характеристические уравнения и оценивать устойчивость и качество процессов регулирования. |
| Навыки | Владеть методами анализа систем автоматического управления подвижным составом и машинами. |

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения учебной дисциплины / Ожидаемые результаты образования и компетенции студента по завершении освоения программы учебной дисциплины.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

В результате освоения дисциплины студент должен:

| №п/п | Код и название комптенции | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПК-l Профессиональная компетенция | Владеет навыками применения методов математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования |
| 2 | ПК-l1 Профессиональная компетенция | Способен применять полученные знания для разработки и внедрения тормозных средств и разного типа тормозных приборов |
| 3 | ПК-l5 Профессиональная компетенция | Владеет методами расчета тормозных систем различного типа вагонов, их технических характеристик, надежности и эффективности |
| 4 | ПК-32 Профессиональная компетенция | Умеет разрабатывать кинематические схемы машин и механизмов, определять параметры силовых приводов тормозов, подбирать электрические машины для компрессорных установок, обосновывать выбор типовых передаточных механизмов к конкретным типам вагонов; владеет технологиями разработки конструкторской документации, нормативных документов с использованием компьютерных технологий |
| 5 | ПК-2.1 Профессионально- специализированная компетенция | Способен проектировать тормозные системы и тормозное оборудование для различного типа вагонов, оценивать показатели их качества, надежности и технического уровня с использованием современных информационных технологий |
| 6 | ПК-2.5 Профессионально - специализированная компетенция | Знает проблемы и средства автоматизации производства и ремонта тормозного оборудования вагонов, методы оценки его технического уровня; владеет методами оценки уровня автоматизации и технического уровня тормозных средств, методами исследования технических и динамических характеристик тормозных систем вагонов с использованием информационных технологий |
| 7 | Интегрированные компетенции по дисциплине | Знать проблемы, объекты и средства испытаний и ремонта тормозного оборудования вагонов; принципы и методы проектирования тормозных систем; методы получения требуемых технических характеристик тормозного оборудования вагонов, непосредственно влияющих на безопасность движения поездов; методы оценки технического уровня тормозов вагонов; способы автоматического управления тормозными процессами Уметь применять методы оценки технического уровня тормозов вагонов для экспертизы конкретных тормозных приборов и тормозных процессов, непосредственно влияющих на эффективность тормозов и безопасность движения; определять оптимальные значения технических параметров тормозных систем вагонов с использованием компьютерных технологий Владеть методами и критериями оценки технического уровня тормозных систем вагонов и их технических характеристик, непосредственно влияющих на безопасность движения поездов и производства маневров |

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:

4 зачетные единицы, 144 часа.

4.2.Объем учебной дисциплины

Примерное распределение объема дисциплины  и видов учебной работы

применительно к учебному плану МГУПС (МИИИТ)

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Всего по учебному плану | Семестры |
|  |  | № 5 | № 6 | № 7 | № 8 | № 9 |
| Аудиторные занятия (всего-А) | 74 |  |  |  | 74 |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |
| ИФО (всего) | 24 |  |  |  | 24 |  |
| Лекции (Л) | 36 |  |  |  | 36 |  |
| ИФО на лекциях (А/10 ч.) | 8 |  |  |  | 8 |  |
| Практические (ПЗ) или семинарские (С) занятия | - |  |  |  | - |  |
| ИФО на практических занятиях (А/5 ч.) | - |  |  |  | - |  |
| Лабораторные работы (ЛР) или лабораторный практикум (ЛП) | 36 |  |  |  | 36 |  |
| ИФО на лабораторных работах (А/5 ч.) | 16 |  |  |  | 16 |  |
| Контроль самостоятельной работы (КРС) | 2 |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа (всего) | 25 |  |  |  | 25 |  |
| Экзамен | 45 |  |  |  | 45 |  |
| Общая трудоемкость дисциплины | Часы | 144 |  |  |  | 144 |  |
|  | Зач. ед. | 4 |  |  |  | 4 |  |
| Текущий контроль (кол. промежуточных аттестаций в семестре) | 2 |  |
| Виды промежуточного контроля (экзамен, зачет) | Экзамен (Э) |  |  |  | Э |  |

Интерактивные формы обучения (ИФО) должны составлять по требованию ФГОС ВПО не менее 30% от аудиторной нагрузки

Интерактивные методы обучения – активные методы, основанные на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи, возможности взаимной оценки и контроля, использования документов и других источников информации.

Интерактивный имитационный метод обучения – активный метод обучения, построенный на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной и информационной средой и основанный на технических средствах обучения и компьютерных имитациях (симуляциях), воспроизводящих в условиях обучения реальные процессы путем их моделирования [виртуальная железная дорога; виртуальные рабочие места; интерактивная доска; электронный учебник; электронный справочник; тренажерный компьютерный комплекс (компьютерные модели, компьютерные конструкторы, компьютерные тренажеры); электронный лабораторный практикум; компьютерная тестирующая система (тестирующая интерактивная программа, база знаний, база данных)].

Интерактивный неимитационный метод обучения – активный  метод обучения, построенный на взаимодействии обучающегося с учебным окружением, учебной и информационной средой,  не предусматривающий построение моделей исследуемых процессов (проблемная лекция, видеолекция, мультимедиа лекция, учебная дискуссия, разбор и анализ ситуации, мозговой штурм, метод круглого стола, работа в малых группах и др.).

4.3. Разделы учебной дисциплины

| № п/п | Семестр | Наимено- вание раздела | Краткое содержание раздела | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов трудоемкость (в часах) | Теку- щий конт- роль Форма проме- жуточ- ной аттеста- ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ЛР | ПЗ | КРС | СР | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 8 | Концепции безопасности движения | Классификация нарушений безопасности движения в поездной и маневровой работе. Анализ состояния безопасности движения на железных дорогах России. Основные направления по обеспечению безопасности движения. Случаи нарушения безопасности движения из-за неправильной эксплуатации и отказа тормозов | 6 |  |  |  |  |  | Тесты |
| 2 | 8 | Принцип действия и конструкции систем регулирования скорости подвижного состава | Классификация тормозов подвижного состава по способам создания тормозной силы и свойствам управляющей части. Основные характеристики тормозных систем. Принципиальные схемы тормозных систем подвижного состава. Автоматичность тормозов и её роль в обеспечении безопасности движения. Приборы управления автоматическими тормозами (краны машиниста) и приборы безопасности (автостопы). Автоматический непрямодействующий тормоз пассажирского подвижного состава. Особенности конструкции, основные свойства, технические характеристики, достоинства и недостатки. Действия воздухораспределителя при различных режимах работы. . Автоматический прямодействующий тормоз грузового подвижного состава. Особенности конструкции, основные свойства и технические характеристики, достоинства и недостатки Действия воздухораспределителя при различных режимах работы. Электропневматические тормоза подвижного состава. Особенности конструкции, основные свойства и технические характеристики, достоинства и недостатки. Действия воздухораспределителя при различных режимах работы. Тормоза скоростного подвижного состава. | 6 |  |  |  |  |  | Тесты |
| 3 | 8 | Тормозная сила железнодорожного подвижного состава и условия ее реализации | Расчет тормозной силы колодочного (дискового) тормоза с учетом факторов, ограничивающих ее величину. Расчет продольных сил в поезде при торможении. | 6 |  |  |  |  |  | Тесты |
| 4 | 8 | Расчет и проектирование пневматической части тормозных систем подвижного состава | Схемы пневматической части тормоза. Выбор типа тормозной магистрали, воздухораспределителя, тормозного цилиндра и запасного резервуара | 6 |  |  |  |  |  | Тесты |
| 5 | 8 | Расчет и проектирование механической части тормозных систем подвижного состава | Схемы механической части тормоза, передаточное число тормозной рычажной передачи по действительному нажатию колодки на колесо (накладки на диск) и геометрическое передаточное число. Авторегуляторы тормозной рычажной передачи. Определение длин тяг и плеч рычагов ТРП и расчет их на прочность | 6 |  |  |  |  |  | Тесты |
| 6 | 8 | Безопасность движения поездов | Регулирование тормозной силы в процессе эксплуатации (авторежимы, скоростные регуляторы, протвоюзные устроства). Автоматическая локомотивная сигнализация и приборы безопасности (автостопы) | 6 |  |  |  |  |  | Тесты |
| 7 | 8 | Курсовой проект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 8 | Промежуточная аттестация |  |  |  |  |  |  |  | Экзамен |
| 9 |  |  | Итого: | 36 | 36 |  |  | 25 | 144 |  |

4.4. Примерный перечень тем лабораторных работ

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Наименование лабораторных работ (практикумов) | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | Раздел 2,4 | Тема №1 Изучение устройства, принципа действия и испытание на стенде крана машиниста 394 и 395 | 6 |
| 2 | 8 | Разделы 2,4,6 | Тема №2 Изучение устройства, принципа действия и испытание воздухораспределителя Пассажирского типа № 292 на стенде | 6 |
| 3 | 8 | Разделы 2,3,4,6 | Тема №3 Изучение устройства, принципа действия и испытание на стенде электровоздухораспределитля ЭВР 305-000 | 6 |
| 4 | 8 | Разделы 2,3,4,6 | Тема №4 Изучение устройства, принципа действия и испытание на стенде воздухораспределителя грузового типа № 483 | 6 |
| 5 | 8 | Разделы 2,5,6 | Тема №5 Изучение устройства, принципа действия и испытание на стенде авторегулятора тормозной рычажной передачи №574Б | 6 |
| 6 | 8 | Разделы 2,3,6 | Тема №6 Изучение устройства, принципа действия и испытание на стенде авторежима грузовых вагонов №265-000 | 6 |

4.5. Примерная тематика курсовых проектов

Курсовые проекты и работы не предусмотрены

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Виды образовательных технологий:

Виды образовательных технологий:

Традиционные технологии (объяснительно-иллюстративные) – (ТТ).

Интерактивные технологии (диалоговые) – (ДТ).

Интерактивные формы обучения – лекционные занятия (проблемная лекция; видеолекция; мультимедиа лекция; разбор и анализ конкретной ситуации; компьютерная симуляция; мозговой штурм;  презентация и др.);

Интерактивные формы обучения – практические занятия (ролевая игра; компьютерные симуляции; деловая игра; метод проектов; разбор и анализ конкретной ситуации; тренинг; компьютерный конструктор; компьютерная тестирующая система; электронный лабораторный практикум и др.).

При реализации программы дисциплины «Организация производства» используются различные образовательные технологии. Лекции проводятся с использованием традиционных (28 ч.) и интерактивных неимитационных технологий (6 ч.) – проблемная лекция, разбор и анализ конкретных ситуаций, презентации (для специальных групп обучающихся). Практические  работы проводятся в традиционных технологиях (30 ч.) и интерактивных формах общения (22 ч.) – метод проектов, разбор и анализ конкретной ситуации, диалог

Самостоятельная работа студентов (89 час.) подразумевает выполнение курсовой работы под руководством преподавателя (диалоговые технологии, компьютерные технологии, проектные технологии),  работу  под руководством преподавателя (консультации, экзамен), помощь в изучении специальных разделов дисциплины.

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Виды самостоятельной работы студентов | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | Раздел 2,4 | Кран машиниста № 394. Особенности конструкции, возможные отказы в работе и выявление неисправностей. 27 заданий. | 4 |
| 2 | 8 | Разделы 2,4,6 | Воздухораспределитель № 292. Особенности конструкции, возможные отказы в работе и выявление неисправностей. 28 заданий. | 4 |
| 3 | 8 | Разделы 2,3,4,6 | Электропневматический тормоз и электровоздухораспределитель №305. Особенности конструкции, возможные отказы в работе и выявление неисправностей. 28 заданий. | 4 |
| 4 | 8 | Разделы 2,3,4,6 | Воздухораспределитель № 483М. Особенность конструкции, возможные отказы в работе и выявление неисправностей, 28 заданий. | 5 |
| 5 | 8 | Разделы 2,5,6 | Авторегулятор тормозной рычажной передачи №574Б. Особенность конструкции, возможные отказы в работе и выявление неисправностей. 28 заданий | 4 |
| 6 | 8 | Разделы 2,3,6 | Авторежим грузовых вагонов №265-000. Особенность конструкции, возможные отказы в работе и выявление неисправностей. 28 заданий. | 4 |

Полные наборы вопросов для  самостоятельной работы студентов (составления письменных ответов) приведены в пособиях по каждой теме. Анисимов П.С., Юдин В.А., Шамаков А.Н. -М.: МИИТ, 2012.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Виды Контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 8 | Разделы 1,2,3 | Промежуточная аттестация | Тестовые задания (паспорт компенсаций) |
| 2 | 8 | Разделы 4,5,6 | Промежуточная аттестация | Тестовые задания (паспорт компенсаций) |
| 3 | 8 | Все разделы | Итоговая аттестация | Диалог вопросы -ответы |

Примерная тематика контрольных вопросов для оценки компетенций студента по предмету.

Для контрольного тестирования студентов на этапе промежуточной аттестации можно использовать специальные тестовые задания или приведенные ниже «Паспорт компетенций и матрицу рейтингов компетенций студента по дисциплине». Рекомендуется применять наборы из 10 любых тестовых заданий.

Паспорт компетенций студента по предмету (компетентностные тесты)

| № п/п | Наименование тестового задания | Уровни оценки компенсаций |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,5 | 1 |
| 1 | Каковы основные направления (концепции) по обеспечению безопасности движения? |  |  |  |
| 2 | Каков порядок расчета компрессорной установки локомотива? |  |  |  |
| 3 | Каковы критерии ограничения действительного тормозного нажатия Кд колодки на колесо и как завышение или занижение Кд влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 4 | В чем состоит преимущество расчетных значений Кр и кр перед действительными при практических расчетах? |  |  |  |
| 5 | От каких параметров зависит коэффициент сцепления колес с рельсами и как его величина влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 6 | Каков физический смысл передаточного числа рычажной передачи из условия длительного торможения на затяжных спусках и как его величина влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 7 | Какие основные требования, предъявляют к тормозам пассажирского типа и как они реализованы в конкретных приборах и устройствах тормозов? |  |  |  |
| 8 | Какие основные требования, предъявляют к тормозам грузового типа и как они реализованы в конкретных приборах и устройствах тормозов? |  |  |  |
| 9 | Каково влияние на безопасность движения возможных ошибок при расчете длин плеч рычагов ТРП? |  |  |  |
| 10 | Какие факторы ограничивают величину передаточного числа ТРП, и каково влияние ошибок при определении передаточного числа ТРП на безопасность движения? |  |  |  |
| 11 | От чего зависит величина продольных сил, возникающих в поезде при торможении и каковы возможные конструктивные средства для их уменьшения? |  |  |  |
| 12 | Какие факторы влияют на эффективность тормозов в условиях эксплуатации? |  |  |  |
| 13 | Каковы возможные причины возникновения юза, как он влияет на безопасность движения и какие имеются конструктивные решения по недопущению явления юза в условиях эксплуатации? |  |  |  |
| 14 | Как оценить тормозную эффективность спроектированного тормоза, и какие факторы ограничивают эффективность тормозов в пассажирском и грузовом движении? |  |  |  |
| 15 | Почему необходимо регулировать максимальную тормозную силу в условиях эксплуатации в зависимости от скорости движения, и какие технические средства для этого применяются? |  |  |  |
| 16 | Почему необходимо регулировать максимальную тормозную силу в условиях эксплуатации в зависимости от загрузки вагона и какие технические средства для этого применяются? |  |  |  |
| 17 | Почему необходимо регулировать максимальную тормозную силу в условиях эксплуатации в зависимости от величины коэффициента сцепления колеса с рельсом, и какие технические средства для этого применяются? |  |  |  |
| 18 | Какие требования, предъявляемые к автоматическим тормозам грузовых вагонов, и как они реализованы в конкретных приборах и устройствах тормозов? |  |  |  |
| 19 | Чем обосновано одностороннее и двухстороннее нажатие тормозных колодок на колесо, и каковы преимущества и недостатки указанных видов тормозного нажатия? |  |  |  |
| 20 | Каков физический смысл величины передаточного числа ТРП, определенного по действительному нажатию тормозных колодок на колеса, и каковы факторы ограничивают его величину? |  |  |  |
| 21 | От чего зависит величина скорости тормозной волны в поезде при автоматических тормозах, и как она влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 22 | Каковы технические решения по увеличению скорости тормозной волны в пассажирских поездах? |  |  |  |
| 23 | Каковы технические решения по увеличению скорости тормозной волны в грузовых поездах? |  |  |  |
| 24 | От каких параметров зависит величина коэффициент трения тормозных колодок (накладок) и как она влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 25 | Какими факторами определяется диаметра тормозного цилиндра при проектировании тормозов пассажирских вагонов?ема запасного резервуара. Какими факторами ограничен диаметр ТЦ и объем ЗР? |  |  |  |
| 26 | Какими факторами определяется объем запасного резервуара при проектировании тормозов пассажирских вагонов? |  |  |  |
| 27 | Как изменится работа КМ № 394 при нарушении плотности обратного клапана? |  |  |  |
| 28 | Как изменится работа КМ № 394 при изменении диаметра калибровочного отверстия для наполнения УР? |  |  |  |
| 29 | Как изменится работа КМ № 394 при изменении диаметра калибровочного отверстия для выпуска воздуха из УР при V положении ручки КМ? |  |  |  |
| 30 | Как изменится работа КМ 394 при различных по темпу утечках сжатого воздуха из УР? |  |  |  |
| 31 | Как изменится работа КМ № 394 при увеличении или уменьшении объема УР? |  |  |  |
| 32 | Как изменится работа КМ № 394 при II положении ручки в случае обрыва трубки, идущей к УР?. |  |  |  |
| 33 | Каковы возможные причины перезарядки тормозной магистрали при II положении ручки КМ № 394?. |  |  |  |
| 34 | Как изменится работа КМ №394 при поломке пружины редуктора? |  |  |  |
| 35 | Какова неисправность КМ № 394, если при постановке его ручки из I во II положение происходит срабатывание тормоза? |  |  |  |
| 36 | Как изменится работа КМ № 394 при изменении жесткости пружины впускного клапана уравнительной части? |  |  |  |
| 37 | Как изменится работа КМ № 394 при повышенных силах трения уравнительного поршня? |  |  |  |
| 38 | Как изменится работа КМ № 394 при изменении веса уравнительного поршня? |  |  |  |
| 39 | Как изменится работа КМ № 394 при неплотном клапане редуктора? |  |  |  |
| 40 | Как изменится работа КМ № 394 при неплотном клапане стабилизатора? |  |  |  |
| 41 | Как изменится работа КМ № 394 при неплотном выпускном клапане уравнительной части? |  |  |  |
| 42 | Как изменится работа КМ № 394 при неплотном впускном клапане уравнительной части? |  |  |  |
| 43 | Как и для чего производится дополнительная разрядка тормозной магистрали в пассажирских поездах с ВР № 292? |  |  |  |
| 44 | Как изменится работа ВР 292 при изменении диаметра отверстий во втулке магистрального поршня? |  |  |  |
| 45 | Как изменится работа ВР 292 при изменении диаметра отверстия в притирочном пояске магистрального поршня? |  |  |  |
| 46 | Как изменится работа ВР № 292 при различной степени затяжки пружины левого буферного устройства? |  |  |  |
| 47 | Как изменится работа ВР № 292 при недостаточной плотности металлического кольца магистрального поршня? |  |  |  |
| 48 | Из каких предпосылок выбирается объем КДР в ВР № 292? |  |  |  |
| 49 | Как объем КДР влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 50 | Какие технические решения обеспечивают плавность торможения в пассажирском поезде с ВР № 292? |  |  |  |
| 51 | Как изменится работа ВР № 292 при засорении пылеулавливающей сетки перед ВР? |  |  |  |
| 52 | Из каких предпосылок выбирается объем ЗР в ВР № 292 , и как его величина влияет на безопасность движения? |  |  |  |
| 53 | Как изменится работа ВР № 292 при изменении диаметра отверстий в переключательной пробке? |  |  |  |
| 54 | Как изменится работа ВР № 292 при изменении диаметра отверстия в главном золотнике для наполнения ТЦ при служебном торможении? |  |  |  |
| 55 | Как изменится работа ВР № 292 при изменении диаметра отверстия в главном золотнике для наполнения ТЦ при экстренном торможении? |  |  |  |
| 56 | Как изменится работа ВР № 292 при повышенных силах трения между магистральным поршнем и его втулкой? |  |  |  |
| 57 | Как изменится работа ВР № 292 при изменении диаметра отверстия для заполнения камеры над поршнем УЭТ? |  |  |  |
| 58 | Как изменится работа ВР № 292 при уменьшении свободного хода между поршнем УЭТ и его срывным клапаном? |  |  |  |
| 59 | Как изменится работа ВР № 292 при изменении жесткости пружины, действующей на поршень УЭТ? |  |  |  |
| 60 | Как изменится работа тормоза в вагоне пассажирского поезда при обрыве катушек ТВ и ОВ в ЭВР № 305 в положение ручки КМ № 395 Vэ? |  |  |  |
| 61 | Как изменится работа ЭВР № 305 при нарушении плотности переключательного поршня и влияние такой неисправности на безопасность движения? |  |  |  |
| 62 | Как изменится работа ЭВР 305 при пробое диода в цепи катушки отпускного вентиля? |  |  |  |
| 63 | Как изменится работа ЭВР № 305 при сквозной трещине в диафрагме пневматического реле? |  |  |  |
| 64 | Как изменится работа ЭВР № 305 при изменения объема РК? |  |  |  |
| 65 | Как изменится работа ЭВР № 305 при постановке в катушку ТВ диода противоположной полярности? |  |  |  |
| 66 | Как изменится работа ЭПТ при нарушении электрического контакта в рабочем проводе в различных частях поезда? |  |  |  |
| 67 | Как изменится работа ЭПТ при нарушении электрического контакта в контрольном проводе в различных частях поезда? |  |  |  |
| 68 | Как изменится работа ЭВР при нарушении плотности клапана ОВ. Работа ЭВР при нарушении плотности клапана ТВ? |  |  |  |
| 69 | Причины несрабатывания ЭВР №305 при горящих лампах «О» и «Т»? |  |  |  |
| 70 | Как изменится работа ЭВР № 305 при неплотном впускном клапане пневматического реле? |  |  |  |
| 71 | Как изменится работа ЭВР № 305 при неплотном выпускном клапане пневматического реле. Работа ЭВР № 305 при неплотном клапане катушки «ОВ»? |  |  |  |
| 72 | Как изменится работа ЭВР № 305 при неплотном клапане катушки «ТВ»? |  |  |  |
| 73 | Как изменится работа ЭВР № 305 при изменении усилия пружины впускного клапана пневматического реле? |  |  |  |
| 74 | Как изменится работа ЭВР № 305 при изменении веса диафрагмы пневматического реле? |  |  |  |
| 75 | Как изменится работа ВР № 483 при ступени отпуска после ПСТ на горном и равнинном режимах? |  |  |  |
| 76 | Для чего делается дополнительная разрядка тормозной магистрали в ВР № 483 и влияние на безопасность движения количества выпускаемого в АТ воздуха при такой разрядке? |  |  |  |
| 77 | Как изменится работа ВР № 483 при различной жесткости пружины, действующей на главный поршень? |  |  |  |
| 78 | Как изменится работа ВР № 483 при различной жесткости пружин, действующих на малую диафрагму магистральной части? |  |  |  |
| 79 | Как изменится работа ВР № 483 при различной жесткости пружины, действующей на большую диафрагму магистральной части? |  |  |  |
| 80 | Каково различие отпуска тормозов ВР № 483 на равнинном режиме головных вагонов поезда по сравнению с хвостовыми? |  |  |  |
| 81 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении объема рабочей камеры? |  |  |  |
| 82 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении объема золотниковой камеры? |  |  |  |
| 83 | Какова причина самопроизвольного срабатывания ВР № 483 в одном из вагонов грузового поезда на стоянке? |  |  |  |
| 84 | Какова неисправность ВР № 483, при которой самопроизвольно срабатывают тормоза во всем поезде на стоянке? |  |  |  |
| 85 | Какова причина самопроизвольного срабатывания ВР № 483 всех вагонов грузового поезда при резком трогании состава или при движении по переломному профилю пути? |  |  |  |
| 86 | Как изменится работа ВР № 483 при ступенчатом торможении и ступенчатом отпуске? |  |  |  |
| 87 | Как изменится работа ВР № 483 при ступенчатом торможении и ступенчатом отпуске. Работа ВР № 483 при неплотном выпускном клапане в штоке уравнительного поршня? |  |  |  |
| 88 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении диаметра калибровочного отверстия во втулке главного поршня? |  |  |  |
| 89 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении диаметра калибровочных отверстий в хвостовике главного поршня? |  |  |  |
| 90 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении диаметра калибровочных отверстий в плунжере? |  |  |  |
| 91 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении диаметра калибровочных отверстий в хвостовике главного поршня? |  |  |  |
| 92 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении жесткости пружины, действующей на плунжер? |  |  |  |
| 93 | Как изменится работа ВР № 483 при изменении диаметра калибровочного отверстия в диске большой диафрагмы со стороны плунжера? |  |  |  |
| 94 | Как изменится работа ЭПК-150Е-150Е при частичном засорении калибровочного отверстия для прохода воздуха их КВВ в свисток? |  |  |  |
| 95 | Как изменится работа ЭПК-150Е при изменении жесткости пружины, действующей на диафрагму КВВ? |  |  |  |
| 96 | Как изменится работа ЭПК-150Е -150Е в случае превышения скорости движения поезда на «Ж» и «КЖ» огни локомотивного светофора? |  |  |  |
| 97 | Как изменится работа ЭПК-150Е при оставлении ключа в замке, повернутого на 900 по часовой стрелке? |  |  |  |
| 98 | Какова возможная неисправность ЭПК-150Е-150Е если происходит его срабатывание на ЭТ при отсутствии звукового сигнала оповещения? |  |  |  |
| 99 | Какова периодичность проверки бдительности машиниста при следовании на «КЖ», «Ж», «Б» и «З» огни локомотивного светофора? |  |  |  |
| 100 | Как изменится работа ЭПК-150Е при изменении калибровочного отверстия для выпуска воздуха из КВВ? |  |  |  |
| 101 | Как изменится работа ЭПК-150Е при изменении калибровочного отверстия для впуска воздуха в КВВ из ГР? |  |  |  |
| 102 | Почему срабатывает ЭПК-150Е на экстренное торможение если после звукового оповещения машинист не нажмет на РБ в течение 7-8 секунд? |  |  |  |
| 103 | Как изменится работа ЭПК-150Е при изменении жесткости пружины, действующей через коромысло на диафрагму? |  |  |  |
| 104 | Работа ЭПК-150Е при неплотном клапане электромагнита? |  |  |  |
| 105 | С какой целью проверяется бдительность машиниста при следовании на «З» огонь локомотивного светофора? |  |  |  |
| 106 | Какова причина срабатывания ЭПК-150Е при исправной электрической цепи катушки электромагнита? |  |  |  |
| 107 | Как изменится работа ЭПК-150Е при изменении жесткости пружины, действующей на якорь электромагнита? |  |  |  |
| 108 | Каков принцип работы срывного клапана автостопа? |  |  |  |
| 109 | Как изменится работа ЭПК при неплотном срывном клапане? |  |  |  |
|  | Суммарный рейтинг студента РС=0,5*n2+n3 |  |  |  |
| 0 – студент не владеет данной компенсацией; 0,5 - студент владеет 50% данной компенсации; 1- студент полностью владеет данной компенсацией |

Примерная матрица рейтингов компетенций студента по предмету – уровневая компетентностная шкала

(квалификационная оценка  на экзамене  по системе РИТМ-МИИТ)

| Уровни квалификационной оценки | Нижний квалификаци-онный уровень | Средний квалификаци-онный (пороговый) уровень | Продвинутый квалификаци-онный уровень | Высший квалификаци-онный уровень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормированные значения рейтинга | 2 <=РР < 4 | 4 <= РР < 6 | 6 <= РР <8 | 8 <= РР <=10 |
| Соответствующая оценка студента на экзамене | Неудовлетво-рительно | Удовлетвори-тельно | Хорошо | Отлично |

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

| № п/п | Наименование | Авторы | Год и место издания | Используется при изучении разделов | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учебник для вузов. Автоматические тормоза | Иноземцев В.Г. и др. | 1981. М.: Транспорт. -464с. | Всех разделов | 8 |
| 2 | Учебное пособие для вузов. Расчет и проектирование пневматической и механической частей тормозов вагонов | Анисимов П.С., Юдин В.А., Шамаков А.Н. Коржин С.Н.. | 2005. М.: Маршрут. – 245с. | Всех разделов | 8 |
| 3 | Учебное пособие для вузов. Автоматические тормозы подвижного состава | Асадченко В.Р. | 2006. М.: Маршрут. – 392с. | Всех разделов | 8 |

8.2. Дополнительная литература

| № п/п | Наименование | Авторы | Год и место издания | Используется при изучении разделов | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Методические указания к выполнению лабораторных работ. | Юдин В.А. | 2007. М.: МИИТ. - 131с. | Раздела 2. Принцип действия и конструкции систем регулирования скорости подвижного состава | 8 |
| 2 | Инструкция по эксплуатации тормозов подвижного состава железных дорого. ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277 |  | 2010. М.: Трансинфо.- 159с | Всех разделов | 8 |
| 3 | Справочник. Тормозное оборудование железнодорожного подвижного состава | В.И. Крылов, В.В. Крылов и др. | 1989. М.: Транспорт. – 487с. | Всех разделов | 8 |

8.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

1. Поисковые системы: http://www.yandex.ru; http://www.mail.ru.

2. Сайты:

http://www.miit.ru

ru. Wikipedia.org> wiki/Автоматизация

ru. Wikipedia.org> wiki/Автоматизация производства

ru. Wikipedia.org> wiki/Автоматизированная система управления

ru. Wikipedia.org> wiki/Теория автоматического управления

http://www.hanadeeva.ru/biblioteka/knigi_economika/Cergeev/pocazateli_texyrovnia/.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ

ДИСЦИПЛИНЫ

9.1. Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указаниям соответствующего оснащения:

Для проведения лекций:

аудитория с проекционным оборудованием и интерактивной доской

Для проведения лабораторных занятий:

Специализированная лаборатория «Автоторомза», оснащенная:

стендами для проведения испытаний тормозных приборов: кранов машинистов №394 и №395; воздухораспределителей №292; электровоздухораспределителей №305 воздухораспределителей №483, авторежимов №265А; регуляторов тормозной рычажной передачи № 574Б и 675

Групповой тормозной станцией для испытания тормозов пассажирского (20 вагонов) и грузового (40 вагонов) поезда с длиной тормозной магистрали, соответственно, 600 и 1200 м.

Натурными приборами пневматичекой части тормоза (воздухораспределители (№292, №483, №305, Kes), противоюзные устройства, осевой скоростной датчик, авторежим, компрессор локомотива, кран машиниста, концевой кран тормозные рукава);

Натурными элементами механической части  (регулятор тормозной рычажной передачи, триангель, траверса, башмак, рычаг, распорка вертикальных рычагов);

Плакаты и схемы приборов.

Проекционное оборудование и интерактивная доска

9.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной

дисциплины:

Программное обеспечение:

пакет «Microsoft Office» 2010,  пакет «Matchcad», пакет мультимедиаплеера.