Разработчики:

МГУПС (МИИТ), ИПСС

кафедра “Путь и путевое хозяйство”            ст. преподаватель   Р.М. Куртиков

Эксперты:

МГУПС (МИИТ), ИПСС

кафедра “Путь и путевое хозяйство”                 профессор            Э.В. Воробьев

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины – подготовка специалистов, владеющих навыками профессиональной деятельности в области технологии организации путевых работ в специфических условиях эксплуатируемых железных дорог с эффективным использованием выделенных «окон».

Задачи дисциплины – разработка технологий, предусматривающих эффективное использование машин, механизмов и автоматизированных систем в процессе производства путевых работ в условиях эксплуатируемых железных дорог.

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Учебная дисциплина «Технология, механизация и автоматизация работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути» относится к профессиональному циклу в его базовой части.

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- общий курс железнодорожного транспорта;

- железнодорожный путь;

Для изучения данной учебной дисциплины студент должен:

Знать:

- основные обязанности работников железнодорожного транспорта;

- требования ПТЭ к сооружениям и устройствам стационарного хозяйства;

- важнейшие показатели работы железных дорог;

- габариты на железных дорогах;

- устройство железнодорожного пути;

- нижнее и верхнее строения, стрелочные переводы и их взаимное расположение на станциях;

- классификация и схемы раздельных пунктов, основы технологии их работы;

- принципы организации железнодорожных перевозок и разработки графика движения поездов;

- устройство железнодорожного пути, его сооружений и обустройств;

- основы взаимодействия пути и подвижного состава;

- конструкцию отдельных элементов железнодорожного пути;

- нормы содержания железнодорожного пути, его сооружений и обустройств;

- основные направления научно-технического прогресса в области конструктивных решений и проектирования железнодорожного пути, взаимоувязанные с вопросами содержания пути на основе повышения технического уровня его эксплуатации и внедрения ресурсосберегающих технологий;

Уметь:

- определить конструкции железнодорожного пути;

- пользоваться технической документацией и инструкциями железных дорог РФ;

- обеспечивать безопасность движения поездов, безопасные условия труда для работников железнодорожного транспорта.

- оценивать воздействие подвижного состава на железнодорожный путь;

- анализировать параметры железнодорожного пути и влияние их на безопасность движения поездов;

- выбирать и обосновывать геометрические и технические параметры соединений и пересечений путей для обращения различного подвижного состава;

- вести техническую документацию по вопросам железнодорожного пути;

- определять уровень допускаемых скоростей движения при заданных конструкциях и эксплуатационных условиях, оценивать надежность железнодорожного пути.

Владеть:

- основными методами, способами и средствами обеспечения транспортной безопасности;

- методами оценки состояния конструкций пути в зависимости от эксплуатационных условий;

- владеть методами статистической обработки экспериментальных и учетных данных;

Наименования последующих учебных дисциплин:

-  ПТЭ;

- организация, планирование и управление техническим обслуживанием железнодорожного пути;

- управление техническим обслуживанием железнодорожного пути скоростных и особо грузонапряженных линий;

- управление надежностью пути.

3.КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

| № п/п | Код и название компетенции | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ПК-17 Способность планировать, проводить и контролировать ход технологических процессов и качество строительных и ремонтных работ в рамках текущего содержания железнодорожного пути, мостов, тоннелей, других искусственных сооружений и метрополитенов | Знать: нормы содержания пути и его элементов в исправном и работоспособном состоянии и основные технологические процессы по техническому обслуживанию пути; Уметь: оценить качество, выполненных строительных и ремонтных работ на пути и дать прогноз изменения состояния пути; Владеть: навыками выработки управляющих решений по поддержанию пути в исправном и работоспособном состоянии; |
| 2 | ПК-15 Способность разрабатывать проекты и схемы технологических процессов строительства, реконструкции, капитального ремонта и эксплуатации железнодорожного пути, мостов, тоннелей, метрополитенов, а также их обслуживания, с использованием последних достижений в области строительной науки | Знать: - технологию и техническое обслуживание железнодорожного пути; должностные инструкции по профилю специальности и инструкции по эксплуатации и обеспечению безопасности движения поездов; |
|  |  | Уметь: - разрабатывать проекты производства работ по техническому обслуживанию железнодорожного пути и искусственных сооружений; организовывать работу производственного коллектива; -осуществлять техническое обслуживание железно-дорожного пути и искусственных сооружений; -обеспечивать безопасность движения поездов, безопасные условия труда для работников железнодорожного транспорта; |
|  |  | Владеть: навыками выработки управляющих решений по поддержанию пути в исправном и работоспособном состоянии; |
| 3 | ПК-24 Способность оценить технико-экономическую эффективность проектов строительства, капитального ремонта и реконструкции пути, искусственных сооружений и метрополитенов | Знать: - систему управления путевым хозяйством на основе мониторинга и автоматизированных систем управления; |
|  |  | Уметь: - применять методы автоматизированного проектирования и расчетов; - организовать качественную комплексную оценку состояния пути, по результатам которой планировать способы усиления и ремонтно-путевые работы; - способствовать внедрению современных прогрессивных ресурсосберегающих технологий машинизированным способом; |
|  |  | Владеть: - методами и навыками планирования, организации и выполнения работ по капитальному ремонту и реконструкции пути, искусственных сооружений и метрополитенов; -методами технико- экономического анализа прогрессивных конструкций пути и технологий ремонтно- путевых работ по его техническому обслуживанию. |

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1Общая трудоёмкость дисциплины составляет:

5  зачетных единиц, 180 часов.

  - Объем учебной дисциплины

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
|  | Всего по учебному плану | Семестр |
|  |  |  | 7 |
| Аудиторные занятия (всего): | 93 |  | 93 |
| В том числе: |  |  |  |
| Лекции (Л) | 54 |  | 54 |
| Практические (ПЗ) и семинарские (С) занятия | - |  | - |
| Лабораторные работы (ЛР) (лабораторный практикум) (ЛП) | 36 |  | 36 |
| Контроль самостоятельно работы (КСР): | 3 |  | 3 |
| Самостоятельная работа (всего): | 33 |  | 33 |
| Экзамен | 54 |  | 54 |
| ОБЩАЯ трудоёмкость дисциплины: | Часы: | 180 |  | 180 |
|  | Зач. ед.: | 5 |  | 5 |
| Текущий контроль (количество и вид текущего контроля) |  | Защита лаб.работ; Тестирование №№ 1,2; или контрольная работа № 1,2,3 |
| Виды промежуточного контроля (курсовой проект и экзамен) | Курсовой проект и экзамен | Защита курсового проекта; Экзамен. |

4.3. Разделы учебной дисциплины

| № п/п | Семестр | Раздел учебной дисциплины | Краткое содержание раздела | Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах) | Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма про-межуточной аттестации (по семестрам) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Л | ЛР | КСР | СР | Всего |  |
| 1 | 7 | Раздел 1. Эксплуатационные условия работы ж.д. пути. Классификация путей. Виды ремонтно-путевых работ. | Условия работы пути под поездной нагрузкой. Деформации пути. Повышение надежности пути. Основные задачи технического обслуживания пути. Классификация путей. Технические условия на укладку и ремонт пути. Виды ремонтно- путевых работ. Критерии назначения ремонтов пути. Периодичность и схемы выполнения ремонтных путевых работ. | 6 | 2 | - | 4 | 12 | Защита лаб. №1 |
| 2 | 7 | Раздел 2. Проектирование технологических процессов путевых работ. | Технологические процессы путевых работ. Их назначение. Роль технологических процессов в организации работ. Методы и способы организации и производства работ. Состав технологического процесса. Нормы времени и нормы выработки и их использование при проектировании технологических процессов. Методика разработки технологического процесса на комплекс путевых работ (на примере капитального ремонта пути). Методика разработки технологического процесса на отдельную путевую работу | 8 | - | 1 | 4 | 12 | Контрольная работа №1 |
| 3 | 7 | Раздел 3. Механизированная сборка, транспортировка и смена стрелочных переводов | Механизированная сборка стрелочных переводов на базе ПМС. Транспортировка стрелочных переводов. Технология и организация работ по смене стрелочного перевода краном УК-25СП. | 4 | 4 | - | 2 | 10 | Защита лаб. № 2,3 |
| 4 | 7 | Раздел 4. Технология и механизация отдельных путевых работ. | Технология и механизация отдельных путевых работ по текущему содержанию пути: -выправка пути в продольном профиле и по уровню; - одиночная замена рельсов; - исправление ширины колеи; Технология и механизация отдель-ных путевых работ: - одиночная смена шпал и переводных брусьев; - одиночная смена металлических частей стрелочных переводов Исправление пути на пучинах: пучинные неровности; способы исправления пучин; технология работ, состав бригад. Технология и механизация отдель-ных путевых работ: -восстановление целостности рельсовой плети б/с пути; - разрядка температурных напряжений в плетях бесстыкового пути. | 10 | 12 | 1 | 9 | 33 | Контрольная работа №2 Защита лаб. № 4,5,6,7,8,9 |
| 5 | 7 | Раздел 5 Механизированные производственные базы путевого хозяйства (МПБ) | Механизированные производственные базы путевого хозяйства (МПБ): назначение баз, работы, выполняемые на МПБ, принципы организации баз, годовая и суточная производительность, технологическое оборудование. | 2 | 2 | - | 2 | 6 | Защита лаб. №10 |
| 6 | 7 | Раздел 6. Технология и организация ремонтов и текущего содержания пути | Технология и организация капитального ремонта б/с пути на новых материалах пути: сохранение рельсовых плетей б/с пути и замена рельсошпальной решетки на путь с инвентарными рельсами. Технология и организация работ по глубокой очистке щебеночного балласта с укладкой разделительного слоя. Технология производства работ по замене инвентарных рельсов на б/с плети. Разработка календарного графика производства капитального ремонта пути на н/м; Технология и организация капитального ремонта звеньевого пути на старогодних материалах; Технология и организация усиленного среднего ремонта пути; Технология и организация производства среднего ремонта пути; Технология и организация планово-предупредительного ремонта машинизированными комплексами; Технология работ по устройству, восстановлению водоотводов, дренажей и по усилению земляного полотна; Особенности содержания б/с пути. Сварка рельсовых плетей в длины равные длинам блок- участка или перегона; Особенности текущего содержания б/с пути, в том числе с выполнением работ по замене рельсовых плетей с переменой рабочего канта в кривых участках; Особенности содержания кривых участков пути и стрелочных переводов; Особенности содержания ж.д.пути и стрелочных переводов на электрифицированных и скоростных участках | 24 | 14 | 1 | 10 | 49 | Контрольная работа №3 Защита лаб. № 11,12,13,14,15,16,17 |
| 7 | 7 | Раздел 7. Система мероприятий по защите пути от снежных заносов на перегонах и станциях. | Система мероприятий по защите пути от снежных заносов на перегонах и станциях. Категории и степени снегозаносимости. Средства защиты пути от снежных заносов; Разработка оперативного плана по снегоборьбе. Определение степени снегозаносимости по розе снегопереноса и потребности в средствах снегозащиты; | 4 | 2 | - | 2 | 7 | Защита лаб. №18 |
| 8 | 7 | Итого 7 семестр |  | 54 | 36 | 3 | 33 | 126 | Экзамен 54 часа |

  - Лабораторные работы.

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Наименование лабораторных работ (практикумов) | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Раздел 1 Эксплуатационные условия работы ж.д. пути. Виды ремонтно-путевых работ. | Лабораторная работа №1 Конструкция верхнего строения пути (натурный осмотр пути). Работы, выполняемые при содержании пути. Требования, предъявляемые к пути. Нормы текущего содержания пути. Техника безопасности при выполнении путевых работ. Ручные средства для контроля состояния пути и стрелочных переводов. | 2 |
| 2 | 7 | Раздел 3. Механизированная сборка, транспортировка и смена стрелочных переводов | Лабораторная работа № 2 Машины, устройства и транспортные средства для сборки, транспортировки и смены стрелочных переводов с деревянными и железобетонными брусьями. Схемы погрузки стрелочных переводов на подвижной состав. Обоснование длины переводных брусьев в блоках для погрузки на платформу в наклонное положение и перевозки блоков в пределах габарита. Лабораторная работа № 3 Технология производства работ по смене обыкновенного стрелочного перевода краном ЕДК-300/5 | 2 2 |
| 3 | 7 | Раздел 4. Технология и механизация отдельных путевых работ. | Лабораторная работа № 4 Путевые механизмы и инструменты: назначение и классификация. Энергоснабжение путевых инструментов. Техника безопасности при работе с электроинструментами. Лабораторная работа № 5,6 Электроинструменты и гидроинструменты: принцип работы, устройство. Технология работ Обслуживающий персонал. Лабораторная работа № 7 Разгонка и регулировка стыковых рельсовых зазоров. Технология выполнения работ, состав бригад; Лабораторная работа № 8 Выправка пути в плане на основе предварительных расчетов сдвигов колеи; Лабораторная работа № 9 Исправление пути на пучинах: пучинные неровности; способы исправления пучин; определение толщины пучинных прокладок; технология работ, состав бригад; | 2 4 2 2 2 |
| 4 | 7 | Раздел 5 Механизированные производственные базы путевого хозяйства (МПБ) | Лабораторная работа № 10 Крановое и технологическое оборудование МПБ: козловые краны и их технические характеристики; поточные линии и агрегаты для сборки и разборки рельсошпальной решетки с деревянными и железобетонными шпалами, их технико-экономические характеристики. | 2 |
| 5 | 7 | Раздел 6 Технология и организация ремонтов и текущего содержания пути | Лабораторная работа № 11 Путевые машины и механизмы для выполнения путевых работ. Путеукладчики, моторные и роликовые платформы. Спец.состав. Формирование укладочных и путеразборочных поездов; Лабораторная работа № 12 Электробалластеры, хоппер дозаторы, думпкары; Лабораторная работа № 13 Щебнеоочистительные машины и машины для восстановления водоотводных сооружений; Лабораторная работа № 14 Выправочно-подбивочно- рихтовочные и отделочные машины для пути. Динамические стабилизаторы. Машины для выправки стрелочных переводов; Лабораторная работа № 15 Машины для выполнения отдельных путевых работ. Лабораторная работа № 16 Современные технологии ремонтов пути Просмотр видеофильма. Лабораторная работа № 17 Машинизированное текущее содержание пути (видеофильм) | 2 2 2 2 2 2 2 |
| 6 | 7 | Раздел 7. Система мероприятий по защите пути от снежных заносов на перегонах и станциях. | Лабораторная работа № 18 Снегоочистительная и снегоуборочная техника. Технологии очистки и уборки снега машинным способом. Стационарные устройства для очистки стрелок от снега. | 2 |

Практические занятия.

Учебной программой данной дисциплины  не предусмотрены.

4.5 Примерная тематика курсовых проектов (работ).

В соответствии с учебным планом по данной дисциплине предусмотрен курсовой  проект, который выполняется на тему: «Разработка и организация технологического процесса капитального ремонта пути на новых материалах».  Каждый студент согласно выданного задания разрабатывает технологический процесс производства капитального ремонта пути на новых материалах на заданном участке.

План курсового проекта:

введение с описанием обоснования необходимости  выполнения капитального ремонта пути на новых материалах;

- дается характеристика верхнего строения пути до и после ремонта;

- принимаются условия производства работ по принятым за основу технологическим процессам ремонта пути;

- определяется коэффициент потерь рабочего времени;

- принимается комплекс путевых машин для выполнения работ и определяется длина рабочих поездов;

- определяется фронт основных работ в зависимости от продолжительности предоставляемого “окна”;

- составляется ведомость затрат труда на весь комплекс работ по замене рельсошпальной решетки;

- строится график  основных работ в «окно»;

- проектируются работы, выполняемые после «окна»;

- проектируются работы, выполняемые в подготовительный  и отделочный периоды;

- формируются бригады,  и определяется производственный состав ПМС, занятой на ремонте пути;

- дается описание организации работ по замене рельсошпальной решетки;

- проектируются работы по глубокой очистке балласта с описанием организации работ и составляется ведомость затрат труда   по глубокой очистке балласта с укладкой разделительного слоя;

- строятся графики основных работ по глубокой очистке балласта;

- проектируются работы по замене инвентарных рельсов на б/с рельсовые плети с описанием организации работ и определяется продолжительность «окна»;

- составляется ведомость затрат труда на весь комплекс работ по замене инвентарных рельсов на б/с рельсовые плети  со сваркой плетей   на длину блок-участка или перегона;

- строится график  основных работ по замене инвентарных рельсов на б/с рельсовые плети со сваркой плетей  на длину блок-участка или перегона;

- строится график работ по дням цикла;

- разрабатываются мероприятия по технике безопасности при производстве путевых работ и даются схемы ограждения мест производства путевых работ

- указывается список использованной литературы, ставится подпись исполнителя и дата выполнения проекта.

5  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для обеспечения качественного образовательного процесса по данной дисциплине применяются следующие образовательные технологии:

традиционные: лекции, лабораторные занятия;

показ видеофильмов;

инструменты и  оборудование учебного назначения, в том числе стенд  ж.д. пути и одиночного стрелочного перевода на ж.б. шпалах;

пакет тестовых обучающих программ;

самостоятельная работа студентов.

- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

| № п/п | № семестра | Раздел учебной дисциплины | Вид самостоятельной работы студента | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Раздел 1. Эксплуатационные условия работы ж.д. пути. Классификация путей. Виды ремонтно-путевых работ | Ознакомление c эксплуатационными условиями работы пути на отечественных и зарубежных ж.д. Ознакомление с перечнем работ при выполнении различных видов ремонтов пути. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 4 |
| 2 | 7 | Раздел 2 Проектирование технологических процессов путевых работ. | Ознакомление с методикой разработки технологического процесса УСР и ППР пути. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 4 |
| 3 | 7 | Раздел 3. Механизированная сборка, транспортировка и смена стрелочных переводов | Ознакомление с технологией замены стрелочного перевода краном УК-25/28. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 2 |

| 4 | 7 | Раздел 4. Технология и механизация отдельных путевых работ. | Ознакомление c отечественным и зарубежным опытом технологии и механизации отдельных путевых работ. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 7 | Раздел 5 Механизированные производственные базы путевого хозяйства (МПБ) | Ознакомление c отечественным и зарубежным опытом организации работ, выполняемых на МПБ. Технологическое оборудование баз. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 2 |
| 6 | 7 | Раздел 6. Технология и организация ремонтов и текущего содержания пути | Ознакомление c отечественным и зарубежным опытом технологий и организации ремонтов и текущего содержания пути. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 10 |
| 7 | 7 | Раздел 7. Система мероприятий по защите пути от снежных заносов на перегонах и станциях | Ознакомление c отечественным и зарубежным опытом системы мероприятий по защите пути от снежных заносов на перегонах и станциях. Выполнить обзор отечественной и зарубежной литературы | 2 |

7.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

| № п/п | № семе-стра | Раздел учебной дисциплины | Виды контроля (текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая аттестация) | Оценочные средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | Раздел 1. Эксплуатационные условия работы ж.д. пути. Классификация путей. Виды ремонтно-путевых работ | текущий контроль | Защита лабораторной работы №1 |
| 2 | 7 | Раздел 2 Проектирование технологических процессов путевых работ. | текущий контроль | Контрольная работа №1 |
| 3 | 7 | Раздел 3. Механизированная сборка, транспортировка и смена стрелочных переводов | Текущий контроль | Защита лабораторной работы №2,3 |
| 4 | 7 | Раздел 4. Технология и механизация отдельных путевых работ. | текущий контроль | Контрольная работа №2 Защита лаб. работ № 4,5,6,7,8,9 |
| 5 | 7 | Раздел 5 Механизированные производственные базы путевого хозяйства (МПБ) | текущий контроль | Защита лабораторной работы № 10 |
| 6 | 7 | Раздел 6. Технология и организация ремонтов и текущего содержания пути | текущий контроль | Контрольная работа №3 Защита лабораторных работ № 11,12,13,14,15,16,17 |
| 7 | 7 | Раздел 7. Система мероприятий по защите пути от снежных заносов на перегонах и станциях | текущий контроль | Защита лабораторной работы № 18 |
|  | 7 |  | Промежуточная аттестация | Экзамен |

Контрольные вопросы   по разделу

Эксплуатационные условия работы ж.д. пути. Классификация путей.

Виды ремонтно-путевых работ.

1. Какие факторы влияют на работу ж.д. пути.

2. В зависимости от каких факторов определяется класс ж.д. пути.

3. На какие основные виды подразделяются ремонтные работы по техническому обслуживанию пути.

4. От каких факторов зависит продолжительность периодов между ремонтами пути.

5. В каких условиях межремонтные нормы уменьшаются по сравнению с нормативными.

6. Перечислите основные направления реформирования путевого хозяйства.

7. Основные цели и задачи    по реорганизации ж.д. отрасли в области пути и п.х.

Контрольные вопросы по разделу

Техническое обслуживание  ж.д.  пути

- Основные принципы текущего содержания пути.

- Неисправности пути, причины их появления и способы устранения.

- Какие требования предъявляются к пути при пропуске поездов по месту работ.

- Какие требования предъявляются к содержанию рельсов, чтобы обеспечить длительный срок их службы.

- От каких факторов зависит величина и интенсивность изменения стыковых зазоров. Как обеспечивается безопасность движения поездов при превышении конструктивной величины зазоров в стыках.

- Особенности текущего содержания пути с ж.б. шпалами. По каким дефектам оценивают пригодность ж.б. шпал к дальнейшей эксплуатации.

- Сроки и порядок осмотра  и учета шпал и переводных брусьев. По каким дефектам назначают деревянные шпалы к смене или ремонту.

- Особенности текущего содержания б/с пути с короткими рельсовыми плетями. При выполнении  каких работ необходимо соблюдение температурного режима.

- Особенности текущего содержания б/с пути из «длинных» рельсовых плетей. В чем назначение «маячных» шпал.

- Назначение и способы разрядки температурных напряжений в плетях б/с пути. Как определяется возможная величина удлинения или укорочения рельсовых плетей в момент разрядки температурных напряжений.

- Особенности производства работ по вводу рельсовой плети в оптимальную температуру с помощью ГНУ. Как определяется необходимое удлинение плети.

- Способы восстановления целостности лопнувшей рельсовой плети б/ пути. Как обеспечивается безопасность движения поездов при появлении в рельсовой плети трещины или сквозного поперечного излома.

- Особенности текущего содержания пути на электрифицированных участках и участках с автоблокировкой. Как обеспечивается безопасность движения поездов при нарушении работы рельсовой цепи.

- Правила содержания рельсовых цепей, профилактические работы по предупреждению нарушения их работы.

- Каковы особенности содержания стрелочных переводов с электрической централизацией стрелок.

- Особенности текущего содержания пути в кривых участках. Как осуществляется проверка состояния кривых в плане.

- Какие силы возникают при движении поезда по кривой и какие неисправности являются их следствием.

- Какие особенности устройства и текущего содержания пути приняты на линиях скоростного движения.

- Какие материалы используют при исправлении профиля пути на участках с пучинами. Технические требования к исправлению пути на пучинах.

Контрольные вопросы по разделу

Организация работ по текущему содержанию пути.

- Общая характеристика системы контроля состояния пути. Порядок и сроки осмотров и проверок пути и сооружений в зависимости от класса путей.

- Порядок и сроки осмотров  б/с пути. Как осуществляется контроль температуры закрепления рельсовых плетей.

- Как подразделяются работы текущего содержания пути по срокам их устранения.

- Какие работы относятся к неотложным и первоочередным.

- Планирование работ текущего содержания пути. Критерии для назначения комплексных планово-предупредительных работ.

- Требования к параметрам пути после выполнения ППР.

- Особенности условий производства неотложных, первоочередных и планово-предупредительных работ, увязка их с движением поездов.

- Состав технологических комплексов машин для выполнения комплексных ППР. Назначение каждой машины, входящей в комплекс.

- Порядок выполнения комплексных ППР по выправке пути на щебеночном балласте с применением комплекса путевых машин.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по выправке пути с подбивкой шпал ЭШП.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по одиночной замене деревянных шпал.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по одиночной замене железобетонных шпал.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по регулировке и разгонке стыковых зазоров.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по исправлению ширины колеи.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по выправке пути в плане.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по одиночной замене дефектных  рельс.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по одиночной замене крестовины.

- Порядок выполнения самостоятельной путевой работы по одиночной замене рамного рельса с остряком.

Контрольные вопросы по разделу

Ремонты пути.

- На основании каких материалов составляются проекты ремонтно-путевых работ.

- Перечислите, какие документы входят в состав проектов капитальных ремонтов на новых и старогодних материалах и усиленного среднего ремонтов пути.

- Какими методами и способами можно выполнять путевые работы.

- Определите ежедневную производительность ПМС при годовом плане капитального ремонта 50 км и продолжительности сезона 150 дней.

- Нарисуйте схемы формирования рабочих поездов на станции и перегоне при капитальном ремонте на новых материалах  б/с пути и щебеночном балласте.

- Нарисуйте схемы формирования рабочих поездов на станции и перегоне при капитальном ремонте на старогодних материалах звеньевого пути и щебеночном балласте.

- Нарисуйте схемы формирования рабочих поездов на станции и перегоне при капитальном ремонте на старогодних материалах звеньевого пути и асбестовом балласте.

- Нарисуйте схемы формирования рабочих поездов на станции и перегоне при  усиленном среднем ремонте б/с пути и щебеночном балласте.

- Какова форма ведомости затрат труда, числа работников и времени работы при капитальном ремонте пути.

- Что считается началом «окна» для ремонтных работ на электрифицированных и не электрифицированных участках. То же окончанием «окна».

- Каковы основные требования к технологии ремонтно-путевых работ.

- Какие подразделения входят в производственный состав ПМС.

- Какие основные работы проводятся на путевой производственной базе.

- Какие технологические линии и стенды имеются на механизированной базе ПМС. Для чего они предназначены и нарисуйте один из них.

- С какой целью проводится реконструкция ж.д. пути.

- Какие основные работы проводятся при реконструкции ж.д. пути.

- С какой целью проводится К.Р.пути на новых материалах.

- Какие основные работы проводятся К.Р. пути на новых материалах.

- По каким критериям назначается К.Р. пути на новых материалах.

- С какой целью проводится К.Р.пути на старогодних материалах.

- Какие основные работы проводятся К.Р. пути на старогодних материалах.

- По каким критериям назначается К.Р. пути на старогодних материалах.

- С какой целью проводится У.С.Р. пути.

- Какие основные работы проводятся У.С.Р. пути.

- По каким критериям назначается У.С.Р. пути.

- С какой целью проводится С.Р. пути.

- Какие основные работы проводятся С.Р. пути.

- По каким критериям назначается С.Р. пути.

- Какие машинные комплексы применяются при проведении К.Р. пути и К.Р.С.

- Какие ремонтно-путевые работы предназначены для стрелочных переводов.

- Перечислите основные путевые машины, применяемые при укладке стрелочных переводов.

- Какова технологическая схема обработки балластной призмы машиной ЩОМ-1200 с укладкой геотекстиля.

- Каковы особенности технологии ремонта б/с пути и ремонта звеньевого пути с укладкой рельсовых плетей б/с пути.

- Какие работы проводятся при капитальном ремонте земляного полотна.

- Перечислите основные способы устранения деформации земляного полотна.

- На сколько блоков делят обыкновенный стрелочный перевод при его погрузке, перевозке и укладке машинизированным способом.

- Перечислите основные понятия по ресурсосбережению в путевом хозяйстве.

- Какие способы по замене рабочего канта рельса в кривых участках пути вы знаете. Приведите технологическую схему одной их них.

Контрольные вопросы по разделу

Защита пути от снежных заносов

1. Каковы особенности взаимодействия снеговетрового потока с основными элементами поперечного профиля земляного полотна.

2. Какие признаки характеризуют участок  ж.д. пути по снегозаносимости.

3. Перечислите категории  снегозаносимости ж.д. пути и для чего их определяют.

4. Какие возможные варианты защиты пути от метелевых заносов в зависимости от степени заносимости пути. Перечислите степени снегозаносимости.

5. Как и кем разрабатывается и утверждается оперативный план организации снегоборьбы. Что входит в состав оперативного плана организации снегоборьбы.

6. Каков принцип работы естественного леса и специальных лесонасаждений по защите пути от снега.

7. Какова последовательность расчета  основных параметров средств защиты пути  от снега на перегоне.

8. Каков порядок перестановки деревянных решетчатых переносных щитов.

9. Какие машины для борьбы со снегом вы знаете и  опишите принцип  их работы.

10. Как подразделяются станционные пути по очередности их очистки от снега.

11. Как определить продолжительность цикла работы снегоуборочной машины.

12. Какие стационарные устройства для очистки стрелочных переводов от снега вы знаете. Опишите принцип работы одой из них.

13. Что входит в состав контурной защиты путей от снега и маневренной.

14. Приведите схемы установки временных сигнальных знаков при работе снегоочистителей.

- УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1 Основная литература

| № п/п | Наименование | Автор(ы) | Год и место издания | Используется при изучении разделов | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Положение о системе ведения путевого хозяйства ОАО «Российские железные дороги» (№ 857р от 02 мая 2012г.) | ОАО «РЖД» | Распоряжение ОАО «РЖД», 2012 | Все разделы | 7 |
| 2 | Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути: Учебное пособие для железнодорожных техникумов и колледжей | Крейнис З.Л., Коршикова Н.П. | Москва, УМК МПС России, 2001 | Все разделы | 7 |
| 3 | Пособие бригадиру пути: Учебное пособие для образовательных учреждений ж.д транспорта, осуществляющих профессиональную подготовку | Под ред. Э.В. Воробьева | Москва, издательство «Маршрут», 2005 | Все разделы | 7 |
| 4 | Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути. ЦПТ-53 | ОАО «РЖД» | Москва, ИКЦ «Академ. книга», 2004 | Все разделы | 7 |
| 5 | Инструкция по текущему содержанию железнодорожного пути | ОАО «РЖД» | Распоряжение от 29 декабря 2012 г. N 2791р. | Все разделы | 7 |

8.2. Дополнительная литература

| № п/п | Наименование | Автор(ы) | Год и место издания | Используется при изучении разделов | Семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплексная механизация путевых работ: Учебник для студентов вузов ж.-д. транспорта | В.Л.Уралов, Г.И. Михайловский, Э.В.Воробьев и др. | Москва, Маршрут, 2004 | 8,9,10,11,12,13 | 7 |
| 2 | Бесстыковой путь. Что такое техническое обслуживание бесстыкового пути: Учебное пособие | Крейнис З.Л. Селезнева Н.Е | Москва, Маршрут, 2006 | Все разделы | 7 |
| 3 | Бесстыковой путь. Как ремонтировать бесстыковой путь: Учебное пособие | Крейнис З.Л. Селезнева Н.Е | Москва, Маршрут, 2005 | Все разделы | 7 |
| 4 | Направления совершенствования системы ведения путевого хозяйства | Каменский В.Б. | Москва, ОАО НИИТКД, 2009 | Все разделы | 7 |
| 5 | Технология, механизация и автоматизация путевых работ. Учебник для вузов | Воробьёв Э.В. и Дьяков К.Н. | Москва, изд. «Транспорт», 1996 | Все разделы | 7 |
| 6 | Сборник технологических процессов по текущему содержанию пути ЦП 2005г | ПТКБ ЦП | Москва, ПТКБ ЦП Выпуск 4, 2005 | Все разделы | 7 |
| 7 | Инструкция по устройству, укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути. – М., 2012. | ОАО «РЖД» | Утв. распоряжением ОАО «РЖД» №2788р от 29.12.2012 г. | Все разделы | 7 |
| 8 | Руководство по ведению стрелочного хозяйства | ОАО «РЖД» | Москва, Департамент пути и соору-жений. ОАО «ВНИИЖТ», 2009 | Все разделы | 7 |
| 9 | Механизация путевых и строительных работ: Учебник | Щербаченко В.И. | Москва, ГОУ «УМЦ по обра-зованию на ж.д. транспорте», 2009 | 2,3,4,6 | 7 |
| 10 | Руководство по комплексной оценке состояния участка пути (километра) на основе данных средств диагностики и генераль-ных осмотров пути |  | Распоряжение ОАО «РЖД» от 14 декабря 2009 г. № 2536р. | Все разделы | 7 |
| 11 | Методика расчета показателей надежности, методологии управления ресурсами, рисками на этапах жизненного цикла и анализа надежности (УРРАН) в дистанциях пути |  | Распоряжение ОАО «РЖД» от 30 июня 2011 г. № 1420р. | Все разделы | 7 |

  - Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

- МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

9.1.Требования к аудиториям (помещениям, кабинетам) для проведения занятий с указанием соответствующего оснащения

9.1.1 Лекции

- компьютерное и мультимедийное оборудование (интерактивная доска);

- видео и аудиовизуальные средства обучения (видеофильмы).

9.1.2. Лабораторные работы:

- приборы (измерительные шаблоны, путеизмерительная тележка, средства дефектоскопии) и оборудование (стенды пути и стрелочного перевода).

- материально-техническое обеспечение дисциплины осуществляется машинно-путевой лабораторией и  классом диагностики.

9.2. Требования к программному обеспечению при прохождении учебной дисциплины

- компьютерные программы  для  составления технического паспорта состояния пути;

- наличие Microsoft Office.